Instruks for oppsetting av mast og barduner.

| Modell | 200 w | 300 w | Aeolus 300w | 500 w | 1000 w | 2000 w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radius (m) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Center base dimensjon (m) | Fundament for flaggstongfot. 0,8M*0,8M i firkant og 0,6m dybde. |
| Side base dimensjon (M) | Barduner 0,6m*0,6m i firkant og 0,6m dybde. |

Hjelpemast.

Dette er en måte å reise masta på ,husk at alle barduner må være montert for reisingen av masta starter. Dette kan også brukes en jekktalje eller lignende for dette arbeidet.

Husk at det er meget viktig at masta er i lodd, vis masta ikke er i lodd vil dette medføre mindre ladning og større slitasje på slepe ringene. Slepe ringene skal skiftes hvert tredje år på modellene fra 2kw og ned til 200w.